Навчання школярів правилам безпечного користування газом                                                                                                                    Вступ

В нашій країні широко використовується як паливо природний і зріджений (вуглеводневий) гази. Майже в кожній квартирі встановлені газові плити, водонагрівачі, котли. Газом користуються більше 90% населення, в Т.ч. і діти шкільного віку.

Щоб газ приносив людям тільки радість і тепло, кожен член сім’ї починаючи зі шкільного віку повинен знати і суворо дотримуватись вимог правил безпечного використання газу, ясно уявляти наслідки, до яких ведуть порушення цих вимог.

В даних методичних рекомендаціях викладені основні властивості природного і зрідженого газів, а також вимоги правил безпечної експлуатації побутових газових приладів.

1.   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРИРОДНИЙ

ЗРІДЖЕНИЙ  ГАЗИ  І ЇХ  ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Природний газ (метан) добувають із надр землі і транспортують споживачам по трубопроводах. Зріджений газ (пропан, бутан) отримують, як правило, на нафтопереробних заводах, звідки по трубопроводах, або в цистернах він подається на газонаповнювальні станції. До споживачів, в тому числі населенню, зріджений газ поступає в балонах або по трубопроводах із групових резервуарних установок.

Зріджені гази в резервуарах і балонах знаходяться в рідкому стані під тиском власних парів. При підвищенні температури вони переходять в газоподібний стан;

Природний газ приблизно в два рази легший за повітря і при витоках із приладів і газопроводів піднімається , сколюючись в верхніх зонах приміщень. Зріджені гази в паровій фазі, навпаки, важчі за повітря в залежності від складу в 2,0 - 2,7 рази і при витоку із балона, газопроводу, або ємкості вони опускаються в нижню зону приміщень, натоплюючись на підлозі, в низьких місцях /приямках, підвалах, колодязях і т.д./

Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Тому, для надання запаху газу одоризирують, добавляють етил меркаптан, в результаті чого появляється запах гнилої капусти.

Для нормального горіння газів необхідно певну кількість повітря. Для спалювання 1 мз природного газу потрібно біля 10 м3 повітря. такого ж 	об’єму зрідженого газу -  28 - 30 м куб.  повітря. Тому в приміщенні, де включені в роботу газові прилади, повинен бути забезпечений постійний приток свіжого повітря. При недотриманні цих вимог газ повністю не згорає, а виділяє чадний газ, який викликає отруєння. Гази, які знаходяться в трубопроводах і резервуарах, а також при правильному спалюванні в газоспоживаючих приладах не представляють небезпеки. Але витоки газів внаслідок порушення. Щільності трубопроводів, посудин, арматури і утворення в закритому об'ємі певної концентрації газоповітряної суміші можуть привести до вибуху, пожежі: вибухонебезпечна кількість газу в повітрі для природного газу 5-15% по об'єму, а зрідженого 2-9%.

Якщо при такій концентрації в приміщенні буде внесено джерело відкритого вогню, або виникне іскра, наприклад, при включенні або виключенні електроприладів, виникне вибух. При великих концентраціях (до 60%) буде нормальне горіння.

Надлишковий тиск при вибуханні природного газу в суміші з повітрям досягає 0,7-0,8 МПа, що створює на стандартну стіну 2,5х3м зусилля в 600 тонн. При вибуханні суміші зрідженого газу з повітрям тиск досягає 0,8-0,85 МПА  і складає ще більшу силу руйнування .

Спалахування газів в залежності від складу відбувається в межах 450-6ОООс. При спалахуванні 1м3 природного газу виділяється 8500-8600ккал, а зрідженого в залежності від його складу - 22000-28500ккал.

2.ПОБУТОВА ГАЗОВА АПАРАТУРА, ЯКА ВСТАНОВЛІОЄТЬСЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 година)

Під поняттям побутова газова апаратура мають на увазі всі апарати і улаштування для використання теплової енергії, яку отримують від спалювання газового палива, в побуті /приготування їжі, отримання гарячої води для миття, господарських потреб і опалення житлових приміщень/.

Апаратура для приготування їжі.                                                                                            До неї відносяться побутові газові плити, які поділяються по слідуючим основним ознакам: числу пальників, способу газопостачання, наявності духового шкафа, автоматичних обладнань.                                                                                   Для встановлення в житлових будинках випускаються стаціонарні напольні плити двох-, трьох- і чотирьох камфорні і з духовим Шкафом.

Апаратура для нагрівання води.

Для отримання гарячої води призначені проточні газові водонагрівачі (колонки). Вони нагрівають проточну воду, поступаючу із водопроводу. Вказані водонагрівачі мають обов'язковий відвід продуктів згорання. в димохід.

Апаратура, призначена для опалювання житлових будинків.                                          Для опалювання житлових будинків призначена група апаратів, працюючих по принципу нагрівання води в ємкості без застосування примусово і циркуляції. До них відносяться газові ємкісні водонагрівачі і малометражні опалювальні котли.

Крім того, для опалювання використовуються і газифіковані з допомогою спеціальних пальників опалювальні і опалювально-варочні печі.

При опалюванні приміщень відведення продуктів згорання в обов'язковому порядку здійснюється в димохід.

Газопостачання житлових будинків зрідженим газом здійснюється від групових резервуарних установок або спеціальних газових балонів, які можуть встановлюватись зовні будинків в спеціальних шафах, або всередині приміщення житлових будинків: Для запобігання нагрівання балонів, що може привести до вибуху і пожежі, суворо регламентується відстань, на якій вони встановлюються: від газових приладів - не менше О,5м, від печі або радіаторів опалення - не менше 1м, від топочних дверцят печі - 2м.

ОСНОВНІ ВИМОГИ БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОБУТОВИХ ГАЗОВИХ ПРИЛАДІВ

Газифікацію житлових будинків з встановленням побутових газових приладів проводять робітники спеціалізованих організацій згідно проектам газифікації, які засновуються на вимогах існуючих норм і правил.

Тому категорично забороняється самовільно встановлювати, переставляти, ремонтувати , заміняти газові прилади.

В цілях забезпечення безпеки при експлуатації газового обладнання: - не дозволяється підігрів балонів із зрідженим газом і встановлення Їх поблизу опалювальних приладів;

- не допускається виявлення витоку газу запаленим сірником, користування несправними газовими приладами або застосування Їх не по призначенню.

Не дозволяється залишати працюючі газові прилади без нагляду, так як при погасанні одного із пальників відбудеться загазованість приміщення і вибух. Необхідно слідкувати, щоб кипляча рідина не залила вогонь пальника, протяг або порив  вітрy не загасив полум’я. Не допускається над працюючою плитою сушіння білизни і волосся.

В зв'язку з тим, що проточні газові водонагрівачі (колонки) і ємкісні водонагрівачі, опалювальні малометражні котли і печі мають велику теплопродуктивність в порівнянні з газовими плитами і відповідно при Їх роботі виділяється значно більша кількість продуктів згорання газу, вони повинні обов'язково відводитися в відокремлені димові канали.

Димові і вентиляційні канали підлягають періодичній перевірці відповідальними за їх стан являються власники будинків /ЖЕК, ЖСК, особи, володіючи будинком на  правах особистої власності. В разі несвоєчасної перевірки, ремонту і пред'явлення газовим господарствам актів на Їх очистку, прилади підлягають відключенню від газопостачання.

Особливу небезпеку представляє відсутність тяги в димоходах, що приводить до неповного згорання газу і виділенню чадного газу. Тому перед розпалюванням пальників в газових приладів і періодично під час їх роботи необхідно перевірити наявність тяги. Для цього потрібно піднести запаленого сірника або клаптик паперу до тягопереривача в газовій колонці, в ємкісних водонагрівачах ДГВ-80, AГB-120, AOГB-1О або до оглядового отвору в газо- пальникових обладнаннях ДПОК-1 і ГП6-14 (малометражні газові котли, печі). Якщо полум'я , або клаптик паперу втягуються всередину, - .це свідчить про наявність тяги; Якщо залишається нерухомою - тяга відсутня; відхиляється від газового приладу всередину приміщення тяга зворотна.

При відсутній або зворотній тязі, а також в період сильних вітрів, рясних випадань атмосферних опадів, різкому перепаді температури зовнішнього повітря користуватися газовими приладами з відведенням продуктів згорання в димоходи категорично забороняється.

Важливою умовою безпеки при користуванні газовими приладами являється також контроль за повнотою згорання газу. При повному згоранні полум'я має голубовато-фіолетовий колір, при неповному - жовтувато-солом'яний. Неповне згорання газу несе за собою інтенсивне виділення в приміщенні чадного газу, який отруйно діє на організм людини.

Повне згорання газу забезпечується:

- правильним регулюванням газопальникових пристроїв, що виконується працівниками газового господарства;                                                                                 - постійним припливом зовнішнього повітря через відкриті кватирки або фрамуги;                                                                                                                                       - наявністю димоходів і вентиляційних каналів в справному стані; - наявність достатньої тяги;                                                                                                                                  - наявність газових приладів в справному стані і чистоті;                                                                               - використання конфорок з високими ребрами при встановленні на газову плиту,посуду з широким дном.

ДІЯ ПРИРОДНОГО І ЗРІДЖЕНОГО ГАЗІВ,

ПРОДУКТІВ ЇХ ЗГОРАННЯ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ

Природний і зріджений гази не володіють токсичною (отруєнням) дією на організм людини, так як вони мало розчиняються в крові, але змішуючись з повітрям, значно зменшують вміст кисню в ньому. Людина, яка знаходиться в такій атмосфері, буде відчувати голод, а при значних концентраціях газа в повітрі може загинути від задушення. Крім того кисневий голод може наступити під час роботи газових приладів при відсутності притоку необхідної кількості свіжого повітря.

При неповному згоранні газу, при недостатній кількості кисню, виділяється окись вуглецю со (чадний газ), який не має кольору і запаху і володіє високою токсичністю. Після декількох вдихань повітря, із вмістом окису  вуглецю по об'єму, настає втрата свідомості і через I-2 XB. смерть.

ДІЇ НАСЕЛЕННЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЗАПАХУ ГАЗУ (3 година)

При виявленні запаху газу В приміщенні необхідно:                                                            - при наявності дорослих членів сім’ї повідомити їх про це;                                                                  - закрити крани перед газовими приладами і нa приладах, при газобалонній установці - вентиль на балоні і крани на плиті; - відкрити вікна і двері - провітрити приміщення;                                                                                                                                       - не допускати в приміщеннях відкритого вогню, куріння, не включати і не виключати електроприлади і освітленість для уникнення іскроутворення; - повідомити про витік газу в аварійно-диспетчерську службу газового господарства по телефону "04" і залишити приміщення.

При появі запаху газу на вулиці, в під'їзді, підвалі та інших місцях необхідно повідомити про це дорослих і в аварійно-диспетчерську службу газового господарства по телефону "04" і обов'язково виконати вказівки диспетчера.

ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ПОБУТОВИМИ ГАЗОВИМИ ПРИЛАДАМИ

Перед користуванням побутовими газовими приладами необхідно провітрити приміщення на протязі 10-15 хв. Кватирка або фрамуга повинні бути відкриті на протязі всього часу роботи газового приладу.

- Газові плити. Перед розпалюванням пальників газової плити необхідно:                                                                                                                        - перевірити, чи закриті крани на газовій плиті;                                                                  - відкрити кран на газопроводі до газової плити або вентиль на балоні;                    - запалити сірника, піднести його до пальника плити, а потім відкрити кран цього пальника.

Якщо полум'я проскакує всередину пальника або відбувається його відрив, то необхідно закрити кран пальника і через деякий час повторити розпалювання. В разі повторення таких явищ цим пальником користуватись забороняється. Для усунення причин потрібно викликати спеціаліста газового господарства.

Перед користуванням духовою шкафом обов'язково потрібно його провітрити шляхом різкого відкривання і закривання (3-5 разів) дверцят. Запалити пальник, духового шкафа потрібно тільки за допомогою звернутого джгутом паперу. Потрібно обов'язково прослідкувати, щоб газ загорівся по всій довжині пальника.

Для виключення газової плити необхідно закрити кран на пальнику, а потім на підводящому газопроводі, або вентиль на балоні, якщо газопостачання проводиться від газобалонної установки ..

2 . Газові проточні водонагрівачі (колонки). Перед включенням колонки в роботу перевірте наявність тяги в димоході піднесенням запаленого сірника, або клаптика паперу до тягопереривача, перевірте чи закрито газовий кран на водонагрівачі.

Після цього:

- відкрийте кран на підводящому газопроводі, встановивши риску на пробці кpанa вздовж труби;                                                                                                                                 - запаліть. запальник, підносячи до нього палаючого сірника і повернувши ручку крана, встановіть. показник на першу поділку;                                                                                                - відкрийте кран на водопроводі;                                                                                                        - запаліть пальник колонки для чого нажміть на ручку крана і поверніть її по часовій стрілці в положенні "відкрито".

При справній автоматиці полум'я пальника загориться тільки при відкритому водорозбірному крані і потоці води.

Під час роботи колонки необхідно в обов'язковому порядку періодично перевіряти наявність тяги.

Для виключення проточного водонагрівача потрібно повернути газовий кран вліво до упору, закрити кран на підводящому газопроводі і почекати поки охолодиться водонагрівач, що визначається по стіканню холодної води і перекрити її.

3. Ємкісні водонагрівачі АГВ-80, АГВ-120, АОГВ-10 та інші (опалювальні котли) Для включення в роботу котлів необхідно:                                                                           - перевірити наявність тяги в димоході;                                                                                      - перевірити чи закритий кран на приладі;                                                                                  - на протязі 5 хвилин провентилювати топку;                                                                                     - відкрити кран на газопроводі перед котлом;                                                                                - піднести запаленого сірника до запальника;                                                                             - натиснути кнопку електромагнітного клапана до відказу і запалити запальник (кнопку потрібно тримати натиснутою 1-2 хв., не послабляючи натиску)                                                                                           - відпустити кнопку;                                                                                                                 - впевнившись, що запальник продовжує горіти, плавно відкрити кран на пальник;                                                                                                                                       - закрити дверці або засувку;                                                                                                           - періодично перевіряти наявність тяги,                                                                                                            Щоб виключити опалювальний котел, потрібно:                                                                             - закрити кран газу на водонагрівачі;                                                                                                                              - закрити кран на газопроводі перед водонагрівачем.

4. Опалювальні печі. Включення в роботу печі також починається з перевірки кранів перед пальником і на газопроводі перед піччю і тяги в топці печі.

Потім потрібно: 	                                     - провентилювати топку печі на протязі 10 хв. для чого відкрити засувку оглядового отвору і піддувала;                                                                             - впевнитись в наявності тяги, відкрити кран на газопроводі перед піччю;                    - піднести запаленого,сірника через оглядовий отвір до запальника;                                       - натиснути кнопку електромагнітного клапана до відказу і запалити запальник (кнопку тримати натиснутою 1-2 хв.);

- відпустити кнопку;                                                                                                                        - якщо запальник горить, відкрити кран на пальник;                                                                                       - періодично перевіряти наявність тяги.                                                                                  Закривши кран пальника, а потім кран на газопроводі, ми виключаємо піч із роботи.

НАДАННЯ ДОЛІКАРНЯНОЇ ДОПОМОГИ ПОТЕРПІЛИМ (4 година)

При всіх нещасних випадках, пов'язаних з використанням газу (вибухах, пожежах, отруєннях), потрібно подзвонити в одну із міських служб; швидку допомогу - "03", пожежну - "01", газову - "04", міліцію - "02". Пам'ятайте! ". Кожна із цих служб сповістить всі інші про випадок і вони прибудуть на місце події.  До прибуття швидкої допомоги повинна бути надана перша долікарняна допомога потерпілим.

При опіках необхідно потерпілого вивести в безпечне місце і захистити уражені ділянки від зовнішнього середовища, в якості захисних засобів потрібно застосовувати стерильні матеріали (бинт, марлю), свіжовипрані і вигладжені простинні, покривала, скатертини).

Не допускати очищення шкіри від пригорівшого одягу, розтину уражених ділянок тіла, так як при цьому в рану можна внести інфекцію.                                                 Опіки часто супроводжувались шоком.

Рекомендуємо міри: дати потерпілому випити до 20 капель Валеріанової настойки, можна каву або міцний чай. Забезпечити спокій до приїзду лікаря.

При отруєнні чадним газом і удушенні. До прибуття швидкої допомоги необхідно винести або вивести потерпілого на свіже повітря, уложити на рівне місце, усунути все, що стискає йому ,дихання (розстебнути комір, послабити ,пояс), тепло накрити і слідкувати, щоб він не заснув. При необхідності потрібно дати понюхати нашатирний спирт, робити штучне дихання.

ЗАКІНЧЕННЯ                                                                                                                             Таким чином при правильній експлуатації побутових газових приладів і дотриманні вимог по безпечному користуванню газу можна виключити ситуації, які приводять до аварій і травмування людей.

Задача всіх дотримуватись цих вимог. Крім виконання вимог безпечного користування газу, потрібно також пам'ятати про економне його споживання.

Не допускайте роботу газових приладів без необхідності, не використовуйте газові плити для опалення - це небезпечно.

Закривайте посуд кришками під час приготування їжі, це дозволить зекономити до 15% газу. Закривай те щільно дверці включеного духового шкафа. Економно використовуйте гарячу воду. Бережіть тепло в квартирах.

Звертаємо Вашу увагу на те, що робітниками аварійно-диспетчерських служб цілолодобово виконуються поступаючі заявки на ремонт газових приладів і усунення витоків газу. А іноді для запобігання аварії даються лічені хвилини. В зв'язку з цим дуже важливо, щоб телефон "04" використовувався тільки в необхідних випадках.